## Slide 1
Module 4
模型部署
把 TinyML 模型塞進 MCU 的標準答案
講師：Harry / 蘇泓舉
產業新尖兵班 ・ AI 應用開發課程

## Slide 2
本模組你會學到
為什麼要量化
把 32-bit float 壓成 8-bit int，模型小 4 倍
怎麼量化
PTQ 訓練後量化 vs QAT 量化感知訓練
框架選哪個
TensorFlow vs TFLite vs TFLite Micro
塞進什麼硬體
Pico 2 W、Arduino、MPU6050 感測組合

## Slide 3
課程開場
你訓練了一個 16.9 MB 的模型。
你的 MCU 只有 256 KB RAM。
差距：約 70 倍。怎麼辦？
→ 量化 + TFLite Micro = 把模型塞進 MCU 的標準答案。

## Slide 4
1 / 4
為什麼要量化？
Why Quantization — 從 float32 到 int8 的世界

## Slide 5
什麼是量化（Quantization）？
量化是一種最佳化技術 — 把模型參數的精度降低。
預設用 32 位元浮點數（float32）表示，量化後改用 8 位元整數（int8）。
三個直接好處：
模型體積
縮小 4 倍
推論延遲
降 2–4 倍
可攜性
支援更多硬體

## Slide 6
從 float32 壓到 int8
float32 — 32 位元
範圍：±max （連續分布，精度高但佔記憶體）
int8 — 8 位元
範圍：−128 ~ +127 （256 級離散，記憶體只佔 1/4）
重點：分布形狀沒變，只是格子變粗。多數權重落在小範圍內，loss 很小。

## Slide 7
好處 1／3：模型體積
32 → 8 bits，記憶體直接砍 75%。
float32
100%
int8 25%
對應到 Pico 2 W：
・ Flash：2 MB
・ SRAM：520 KB
一個 500 KB 的 float 模型，
量化後只剩 125 KB，塞得下了。

## Slide 8
好處 2／3：推論延遲
int8 比 fp32 在 CPU 上快 2–4 倍。
MobileNet v1
float32
int8
ResNet v2
float32
int8
Inception v3
float32
int8
推論變快 → 反應更即時 → 耗電也跟著降。

## Slide 9
好處 3／3：可攜性
很多 MCU 根本沒有浮點運算單元（FPU）。
Cortex-M0 / M0+：完全沒 FPU
Cortex-M3：沒 FPU
Cortex-M4 / M7：才開始有 FPU
金句
"Not all embedded systems are created equal."
→ 量化讓模型「下沉」到沒 FPU 的廉價 MCU，市場就打開了。

## Slide 10
數字震撼：MCU 不是縮小版的 MPU
項目
Microcontroller
Microprocessor
差距
運算頻率
1 MHz – 400 MHz
1 GHz – 4 GHz
10×
RAM
2 KB – 512 KB
512 MB – 64 GB
100,000×
儲存
32 KB – 2 MB
64 GB – 4 TB
1,000,000×
功耗
150 µW – 23.5 mW
30 W – 300 W
10,000×
→ 別把 MCU 當小 PC 看。設計起點要從這些數字開始。

## Slide 11
2 / 4
怎麼量化 — PTQ
Post-training Quantization：訓練後量化，五行程式碼搞定

## Slide 12
神經網路裡，哪些東西可以量化？
Weights 權重
層與層之間的參數，最大宗，最該量化
Biases 偏差
每層的偏移量，數量少
Activations 激活值
中間層的輸出，動態範圍變動大
Tensors / Channels
可以更細粒度地分組量化

## Slide 13
離散化：把連續壓進 256 個格子
原始 32-bit float 值
-5.4
0.0
4.5
8-bit 編碼 （0 ~ 255）
0
127
255
重建時用線性映射還原 → 一定有誤差，但通常可接受。

## Slide 14
量化兩條路線
PTQ
Post-training Quantization
訓練完才量化
・ 5 行程式碼
・ 不用重訓
・ 可能掉準度
・ 適合快速試水溫
QAT
Quantization-aware Training
訓練時就模擬量化
・ 需要重新訓練
・ 準度損失最小
・ 較複雜
・ 適合上線前最佳化

## Slide 15
PTQ 範例 1／5：最小可行程式碼
TensorFlow Lite Converter，五行搞定：
import tensorflow as tf
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(MODEL_DIR)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
tflite_model = converter.convert()
with open('model.tflite', 'wb') as f:
f.write(tflite_model)
→ Optimize.DEFAULT 預設會把 weights 壓成 int8。

## Slide 16
PTQ 範例 2／5：Optimize 三種選項
tf.lite.Optimize.DEFAULT # 平衡：size + latency
tf.lite.Optimize.OPTIMIZE_FOR_SIZE # 模型最小
tf.lite.Optimize.OPTIMIZE_FOR_LATENCY # 推論最快
DEFAULT
權衡兼顧
新手先選這個
FOR_SIZE
模型最小化
Flash 吃緊時
FOR_LATENCY
推論最快化
即時性要求高

## Slide 17
PTQ 範例 3／5：完整 int8 量化（含 activations）
光壓 weights 不夠 — 給一段「代表性資料」讓 converter 量校 activations：
def representative_dataset():
for x, _ in train_ds.take(100):
yield [x]
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [
tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
converter.inference_input_type = tf.int8
converter.inference_output_type = tf.int8
tflite_model = converter.convert()
→ 這版才能部署到 TFLite Micro。

## Slide 18
PTQ 範例 4／5：跑完看結果
$ ls -lh
model.h5 2.4M # 原始 Keras 模型
model.tflite 613K # 預設 PTQ（weights only）
model_int8.tflite 158K # 完整 int8 量化
壓縮比：2.4 MB → 158 KB ≈ 15×
Pico 2 W 的 SRAM 520 KB，現在塞得下了。
但 — 準度呢？ 下一頁見真章。

## Slide 19
PTQ 範例 5／5：先在電腦上驗證
別急著燒進 MCU。先用 Python 的 Interpreter 驗一下：
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path='model_int8.tflite')
interpreter.allocate_tensors()
in_idx = interpreter.get_input_details()[0]['index']
out_idx = interpreter.get_output_details()[0]['index']
interpreter.set_tensor(in_idx, x_test_int8)
interpreter.invoke()
pred = interpreter.get_output_tensor(out_idx)
電腦上量化版的準度 ≈ MCU 上的準度，提前抓問題比較省命。

## Slide 20
敘事轉折
PTQ 壓完模型 — 體積對了、速度對了。
但驗證集準度從 92% 掉到 ...

## Slide 21
:(
（這張投影片完全沒文字，但比一千字有力）

## Slide 22
為什麼準度會掉？
離散化誤差
32-bit 連續值 → 8-bit 離散值，本質上有 quantization error
精度不一致
權重壓成 int8，但 activations / accumulator 是不同寬度
多次轉換堆疊
computation: int8 → accumulation: int32 → rescaling: int8
分布尾巴被裁
極端值（outliers）會被夾掉，重要特徵可能失真

## Slide 23
解藥
Quantization-aware Training（QAT）
量化感知訓練 — 讓模型在訓練階段就「習慣」量化誤差。
核心三招：
在訓練流程中模擬推論時的量化路徑
讓誤差直接出現在 loss 裡
讓反向傳播自然把誤差「修回來」

## Slide 24
QAT 在訓練圖裡加了什麼？
input
act
quant
weights
wt quant
conv
+ bias
ReLU6
output
黃色節點 = 在訓練圖裡「假裝」量化的 fake quant 節點。
weights 跟 inputs 用相同 int8 表示 — 模擬 int8 MAC 運算
誤差會進入 loss → 反向傳播自動補償。

## Slide 25
QAT 程式碼：tfmot 三行接管
import tensorflow_model_optimization as tfmot
# 把現有 model 包成 quantization-aware 版本
q_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(model)
# 重新 compile + 用少量資料 fine-tune
q_aware_model.compile(
optimizer='adam',
loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
metrics=['accuracy'])
q_aware_model.fit(x_train, y_train, epochs=1)
→ 把訓練好的 fp32 模型「複製一份」加入 fake quant 節點，
繼續 fine-tune 1–3 個 epoch 通常就夠回血。

## Slide 26
QAT 結果：準度回來了
方法
train loss
train acc
val loss
val acc
基準（FP32）
0.2724
92.44%
0.1085
96.95%
PTQ（int8）
—
84.10%
—
88.20%
QAT（int8 fine-tuned）
0.1315
95.89%
0.1360
96.00%
→ QAT 拿回 95.89% 的準度，幾乎追平 fp32 — 只多花 1 個 epoch 的時間。
Trade-off：開發時間多 10–30 分鐘 vs. 上線後可用度提升 10%+

## Slide 27
PTQ vs QAT — 一張表決定要走哪邊
項目
PTQ
QAT
開發時間
5 分鐘
多 1–3 個 epoch
是否需重訓
不用
需要少量 fine-tune
準度損失
中—大
小
資料需求
代表性資料 100 張
完整訓練集
適合場景
快速驗證 / 模型本就 robust
上線前最後一里路
複雜度
低
中

## Slide 28
3 / 4
TF vs TFLite vs TFLite Micro
三層 stack，三種角色

## Slide 29
TensorFlow 家族三兄弟
TensorFlow
雲端 / 桌機 / Server
GB 級
訓練 + 推論
GPU/TPU 加速
TFLite
手機 / RPi / Linux
MB 級
只做推論
CPU/NNAPI
TFLite Micro
MCU / 嵌入式
KB 級
只做推論
無 OS、無動態記憶體

## Slide 30
關鍵差異：TF vs TFLite
TensorFlow
TFLite
Topology 拓樸
可變
固定
Weights 權重
可變（訓練中變）
固定
Binary Size 體積
不重要
高優先
Distributed 分散運算
需要
不需要
Developer 角色
ML 研究者
應用開發者

## Slide 31
為什麼 TF 不能直接跑在 MCU？
TF / PyTorch 編譯後動輒幾 MB
MCU 只有幾百 KB
需要 Python 解譯器
MCU 跑不動 Python
依賴 OS 與虛擬記憶體
MCU 通常裸機或 RTOS，沒虛擬記憶體
以訓練為主要目標
MCU 上只需要 inference
數值用 fp32
MCU 沒 FPU，要 int8

## Slide 32
選 ML 框架的 Checklist
Model
支援訓練？ 支援推論？ 支援多少 op？
Software
需要量化工具？ 能依賴 virtual memory？
Hardware
支援多少種處理器？ 支援多少平台？
→ 對我們而言，這個答案就是 TFLite Micro + Edge Impulse。

## Slide 33
4 / 4
把模型塞進硬體
Embedded Systems：Pico 2 W + MPU6050 實戰

## Slide 34
嵌入式系統的三件事
Sense
感測
Microphone, IMU, Temperature, Camera, ADC
Process
處理
MCU / DSP / NPU 內部運算
Actuate
致動
LED, Display, Motor, Speaker, Network
輸入是類比 → 處理是數位 → 輸出再變回類比。

## Slide 35
拆解一台 TinyML 裝置 (1／4)
用 Pico 2 W 取代教材原本的 Echo Dot，一塊一塊堆上去。
Pico 2 W
RP2350 + Wi-Fi
Dual Cortex-M33, 520 KB SRAM

## Slide 36
拆解一台 TinyML 裝置 (2／4)
Pico 2 W
處理器 + Wi-Fi
MPU6050
6 軸 IMU
加速度 + 陀螺儀
I2C
MPU6050 透過 I2C 接 Pico，加上動作偵測能力。

## Slide 37
拆解一台 TinyML 裝置 (3／4)
Pico 2 W
處理器 + Wi-Fi
MPU6050
IMU 動作
DHT22
溫度 + 濕度
1-wire

## Slide 38
拆解一台 TinyML 裝置 (4／4)
Pico 2 W
處理器 + Wi-Fi
MPU6050
IMU 動作
DHT22
溫度 + 濕度
USB / GPIO LED
輸出 + 燒錄
Wi-Fi MQTT
推論結果回雲端

## Slide 39
新尖兵班這學期的實作硬體
Raspberry Pi Pico 2 W
RP2350 雙核 M33 / 520 KB SRAM / 2 MB Flash / Wi-Fi
Arduino Nano / Uno R4
備用 / TFLite Micro 範例最完整
MPU6050
6 軸 IMU（加速度 + 陀螺儀）— 動作分類首選
USB Type-C 線 + 麵包板 + 杜邦線
課程材料包含

## Slide 40
ARM Cortex-M 階梯：能力越多越貴
核心
適用
HW Divide
DSP
FPU
M0 / M0+
I/O 控制
—
—
—
M3
一般運算
HWDIV
—
—
M4
進階運算
HWDIV
DSP
FPU
M33 (Pico 2)
安全 + DSP
HWDIV
DSP
FPU
M7
高效運算
HWDIV
DSP
FPU+
→ TinyML 模型需要 DSP + FPU 才跑得順 → 至少 M4 以上。

## Slide 41
I2C：MPU6050 接 Pico 的關鍵協定
協定
特性
常見用途
UART
非同步、無共用時脈、慢、佈線簡單
Serial Console
I2C
共用時脈、中速、雙向但一次一個、佈線簡單
MPU6050、OLED、感測器陣列
SPI
共用時脈、快、全雙工、佈線複雜
SD 卡、LCD、外部 Flash
MPU6050 預設 I2C 位址：0x68（AD0 接地）／0x69（AD0 拉高）

## Slide 42
I2C 一次傳輸長什麼樣子？
START
ADDRESS
R/W
ACK
DATA
ACK
DATA
ACK
STOP
Start → 位址 → 讀/寫 → 對方 ACK → 一次傳一個 byte → STOP
在 MicroPython 上你只會寫：
from machine import I2C, Pin
i2c = I2C(0, scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=400_000)
i2c.writeto_mem(0x68, 0x6B, b'\x00') # 喚醒 MPU6050

## Slide 43
嵌入式 ML 軟體 stack
一般 PC / 雲端
Keras / PyTorch
Python 解譯器
OS (Linux/Win/Mac)
CPU / GPU / TPU
TinyML / MCU
你的 main.cpp / .ino
TFLite Micro (C++)
Mbed OS / Arduino / 裸機
Cortex-M (無 FPU 或弱 FPU)
→ 沒有 Python、沒有 OS、沒有虛擬記憶體 — 一切自己來。

## Slide 44
從 PC 訓練到 MCU 推論的完整流程
收集資料
訓練模型
Keras / PyTorch
量化
PTQ 或 QAT
轉成
.tflite
轉成
C 陣列 (.h)
Arduino IDE
+ TFLite Micro
燒錄到
Pico 2 W
前 4 步在電腦 — 後 3 步在硬體。
Edge Impulse 把整條 pipeline 整合成一個 web 介面，按鈕按一按就出 .ino。

## Slide 45
在 MCU 上做一次推論長什麼樣子
以動作分類（left-right / up-down / circle / idle）為例：
Timer / DMA
每 16 ms (62.5 Hz) 讀一次 MPU6050
Raw buffer
塞滿 2 秒 → 3 × 125 = 375 個原始值
特徵抽取
RMS + Power Spectral Density → 33 個特徵
Model
DNN / CNN 吃 33 個特徵
輸出機率
P(left-right), P(up-down), P(circle), P(idle)
Action
if P(circle) > 0.8: trigger something

## Slide 46
推論結果怎麼用：判斷分支
// 假設推論完成後拿到 4 個機率
if (p_left_right > 0.5) {
// 觸發左右動作
}
if (p_up_down > 0.5) {
// 觸發上下動作
}
if (p_circle > 0.8) { // 圓圈手勢更嚴格
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}
重點：不同類別可以設不同 threshold，依「誤判成本」調整。

## Slide 47
嵌入式 ML 框架比一比
框架
出處
語言
活躍度
支援硬體
TensorFlow Lite Micro
Google 官方
C++
高
Arduino / Mbed / ESP32 / Pico
Edge Impulse
Web GUI + SDK
C++ wrap
極高
幾乎所有 MCU
STM32Cube.AI
ST 官方
C
中
只支援 STM32
uTensor
社群
C++
低
Mbed 為主
→ 我們的課用 Edge Impulse 訓練 + TFLite Micro 部署，
Pico 2 W 用 arduino-pico core 接 TFLM。

## Slide 48
兩種框架部署同一個模型，資源差多少？
模型：3 層 dense / 321 參數 / 沒量化 — 跑同一個 STM32L4：
框架 A（Closed Source）
Flash
27 KB
RAM
5 KB
推論時間
77 µs
框架 B（Open Source）
Flash
50 KB
RAM
4.7 KB
推論時間
104 µs
→ 同樣模型，不同框架可以差 2 倍體積、35% 速度。框架選擇值得花時間 benchmark。

## Slide 49
選框架的三個維度
硬體與 IDE
compute 上限、memory 限制、開發環境
訓練 / 嵌入式
訓練端框架、嵌入端框架，要能互轉
其它現實面
文件完整度、範例多寡、個人經驗、社群活躍度
→ 沒有絕對最佳，只有「最適合你這次任務的」框架。

## Slide 50
整個 ML Workflow，部署這段在哪？
收集
資料
前處理
資料
設計
模型
訓練
模型
評估
最佳化
轉換
模型
部署
模型
推論
綠色這段，就是 Module 4 的範圍 — 從一個訓練好的模型，到能在 Pico 2 W 上跑。
前面是 Module 3 — 後面是 Module 5 應用實戰。

## Slide 51
Your turn ─ 課堂任務
你拿到一塊 Pico 2 W、一顆 MPU6050、四條杜邦線。
1
在 Edge Impulse 上錄 3 種手勢資料，每種 30 秒
2
訓練一個小 DNN，跑 PTQ 看準度
3
準度不夠？ 改用 QAT 再試一次
4
匯出 Arduino library，燒進 Pico 2 W
5
用手勢點亮 LED，錄一段 demo 影片

## Slide 52
常見地雷與排除
模型量化後完全亂猜
代表性資料太少或不夠多樣，補資料再 PTQ
Compile 過了但 MCU 卡住
Tensor arena 不夠大，把 kTensorArenaSize 加大
MPU6050 讀回來都 0
I2C 位址寫錯（0x68 vs 0x69）
WiFi 一啟動模型就跑不動
Pico 2 W 的記憶體在 WiFi 連線後吃掉 80 KB，提早 allocate
推論很慢
確認用了 int8、確認用 CMSIS-NN kernel

## Slide 53
In Summary ... (1／3) 量化
量化 = 把 float32 壓成 int8 — 模型小 4 倍、速度快 2–4 倍。
PTQ：訓練後量化，5 行程式碼，可能掉準度。
QAT：量化感知訓練，要 fine-tune，準度損失最小。
工作流：先試 PTQ → 不夠用再上 QAT。

## Slide 54
In Summary ... (2／3) 框架與硬體
TF (訓練) → TFLite (手機) → TFLite Micro (MCU)。
MCU 沒 Python、沒 OS、沒虛擬記憶體 — 一切要靜態配置。
Cortex-M 階梯：M0 最簡單、M4/M33/M7 才適合 TinyML。
通訊協定：UART 慢、I2C 中速好接、SPI 快但複雜。

## Slide 55
In Summary ... (3／3) 工程現實
MCU vs MPU 在運算、記憶體、儲存、功耗差 10× ~ 100,000×。
Not all embedded systems are created equal — 取捨無可避免。
硬體選對、框架選對、量化做對 — TinyML 就跑得起來。
下個任務：把你的模型塞進 Pico 2 W，讓它真的動起來。

## Slide 56
"Not all embedded systems are created equal."
「並非所有嵌入式系統都生而平等。」
在 TinyML，犧牲跨硬體可攜性換取效率，是常態。

## Slide 57
Module 4 結束
下一站 → Module 5：應用實戰
你會把 PTQ / QAT、TFLite Micro、Pico 2 W 全部組起來，
做一個真正能上線的 TinyML 小專案。
Questions?
講師：Harry / 蘇泓舉